## Slide 1
Observatoire France 2019 CERQUAL

## Slide 2
Présentation du parc certifié

## Slide 3
RÉPARTITION DU PARC OBSERVÉ
3
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
Pour l’année 2019, l’analyse à été réalisée sur 83 400 logements.
Les opérations sont majoritairement de moyenne taille (20-39 logements).
On note une part importante des opérations de de petite taille (10-19 logements) et de plus de 60 logements (20% des opérations).
Les fiches de synthèse de l’étude thermique, d’où sont tirées les informations qui suivent, ont été déposées pour 2 134 opérations.
Répartition des opérations selon marques en France
Chart: 
| moins de 10 logements | entre 10 et 19 logements | entre 20 et 39 logements | entre 40 et 60 logements | plus de 60 logements
Ventes | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.14 | 0.2
< 10 logements
10 < 19 logements
20 < 39 logements
40 < 59 logements
> 60 logements

## Slide 4
H3
Chart: 
| QL | HE | NFH HQE | NFH
 | 0.02 | 0.06 | 0.34 | 0.58
H2d
Chart: 
| NFH | NFH HQE | HE
 | 0.52 | 0.25 | 0.11
H1a
Chart: 
| QL | NFH | HE | NFH HQE
H1a | 0.05 | 0.22 | 0.23 | 0.49
H1b
Chart: 
| HE | QL | NFH | NFH HQE
 | 0.01 | 0.01 | 0.46 | 0.52
H2a
Chart: 
| QL | NFH | HE | NFH HQE
 | 0.01 | 0.22 | 0.29 | 0.47
H2b
Chart: 
| QL | HE | NFH HQE | NFH
 | 0.04 | 0.12 | 0.35 | 0.5
H1c
Chart: 
| QL | HE | NFH HQE | NFH
 | 0.02 | 0.04 | 0.22 | 0.71
H2c
Chart: 
| QL | HE | NFH HQE | NFH
 | 0.04 | 0.08 | 0.32 | 0.56
PARC EN DEMARCHE DE CERTIFICATION PAR NIVEAUX ET ZONES
4
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
Chart: 
| QL | HE | NFH HQE | NFH
 | 0.04 | 0.14 | 0.39 | 0.43
Répartition des logements selon marques en France
H1a
H2a
H2b
H2c
H3
H2d
H1c
H1b
H1a
H2a
H2b
H2c
H2d
H1c
H1b
H3

## Slide 5
H3
Chart: 
| Autres labels | RT2012 -20% | RT2012 -10% | Sans label
 | 0.02 | 0.06 | 0.36 | 0.56
H2a
Chart: 
| RT2012 -20% | Effinergie + | E+C- | RT2012 -10% | Sans label
 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.34 | 0.61
H1b
Chart: 
| Effinergie + | E+C- | BEPOS | RT2012 -20% | RT2012 -10% | Sans label
 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.38 | 0.43
H1a
Chart: 
| Effinergie + | RT2012 -20% | Sans label | RT2012 -10%
H1a | 0.09 | 0.14 | 0.24 | 0.5
H2b
Chart: 
| RT2012-20% | Effinergie + | E+C- | Sans label | RT2012-10%
 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.32 | 0.66
H1c
Chart: 
| Effinergie + | RT2012-20% | Sans label | RT2012-10%
 | 0.01 | 0.15 | 0.31 | 0.53
H2c
Chart: 
| RT2012 -20% | E+C-/effi + | RT201 -10% | Sans label
 | 0.02 | 0.02 | 0.35 | 0.61
H2d
Chart: 
| RT2012 -20 | Sans label | RT2012 -10
 | 0.06 | 0.31 | 0.64
PARC EN DEMARCHE DE CERTIFICATION PAR NIVEAUX ET ZONES
5
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
Répartition des logements certifiés selon labels en France
Chart: 
| Autres labels | BEPOS/BBC | E+ C- | Effinergie + | RT 2012 -20% | Sans label | RT 2012 -10%
 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.37 | 0.46
H2a
H2b
H2c
H3
H2d
H1c
H1b
H1a
H2a
H2b
H2c
H2d
H1c
H1b
H1a
H3

## Slide 6
TOP 20 DES COMMUNES EN DEMARCHE DE CERTIFICATION
6
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
Paris
Colombes
Montreuil
Certaines collectivités ont fait le choix d’inciter à faire certifier les opérations de construction, de façon à assurer un bon niveau de qualité du parc neuf et à sécuriser l’attribution de subventions.
Un tiers des collectivités comptant le plus de logements certifiés sont situés en Ile-de-France.
Clamart
Ivry sur Seine
Rennes
IDF
Toulouse
Montpellier
Marseille
Nice
Lyon
Strasbourg
Metz
Villeurbanne
Dijon
Nantes
Bordeaux
Aix en Provence
Annecy
Thonon les bains
Champigny sur Marne

## Slide 7
PARC EN DEMARCHE DE CERTIFICATION PAR NIVEAUX ET ZONES
7
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
Une majorité des logements (43%) sont certifiés avec le niveau NF Habitat.
Les logements certifiés sous les anciennes marques tendent à disparaître.
D’un point de vue national
Une majorité des logements sont avec un label RT 2012 (46%).
Plus de 57% des logements certifiés disposent d’un label RT2012 -10% ou RT2012 -20%.
Les logements certifiés avec le label E+C- sont de plus en plus nombreux et ce nombre devrait augmenter dans les années à venir.
D’un point de vue label
La région H1a (IDF et nord de la France) est la plus active pour la certification, suivie par les régions H2c (Lyon) et H3 (sud de la France).
D’un point de vue régional

## Slide 8
Performance énergétique

## Slide 9
H1a
Chart: 
| CEP | BBIO
 | 0.21 | 0.25
H2a
Chart: 
| CEP | BBIO
 | 0.18 | 0.21
H1b
Chart: 
| CEP | BBIO
 | 0.24 | 0.28
H2b
Chart: 
| CEP | BBIO
 | 0.22 | 0.25
H1c
Chart: 
| CEP | BBIO
 | 0.22 | 0.26
H2c
Chart: 
| CEP | BBIO
 | 0.18 | 0.18
H2d
Chart: 
| CEP | BBIO
 | 0.17 | 0.22
H3
Chart: 
| CEP | BBIO
 | 0.17 | 0.34
MOYENNE EN % DES GAINS SUR BBIO ET CEP
9
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
Valeurs moyennes nationales
Chart: 
| CEP | BBIO
 | 0.2 | 0.25
Cep : Consommation en énergie primaire
Valeur de référence : 50 kWh/m².an
Valeur de référence avec dérogation pour les bâtiments collectifs : 57,5 kWh/m².an
Bbio : Besoins bioclimatiques du bâtiment Valeur de référence : 60
Pour le Cep, le gain par rapport au niveau RT2012 est de 20%.
Pour le Bbio, le gain est de 25%, en moyenne sur l’ensemble du territoire.
Les politiques locales qui soutiennent les projets performants peuvent expliquer les différences géographiques observées.
Dans la zone Sud, on constate un Bbio très élevé pour un Cep plus faible, ce qui traduit un travail sur le niveau d’isolation des parois mais des consommations énergétiques élevées, du fait de l’utilisation courante de l’électricité par effet Joule.
En moyenne, les bâtiments certifiés étudiés (avec et sans label) atteignent un niveau supérieur au niveau réglementaire, équivalent à RT2012 -20%
H1a
H2a
H2b
H2c
H3
H2d
H1c
H1b
H1a
H2a
H2b
H2c
H2d
H1c
H1b
H3

## Slide 10
GAIN TOTAL PAR AN ET PAR M² - VS RT2012
10
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
Par an, les bâtiments de l’échantillon étudié permettent d’économiser (par rapport à la consommation réglementaire RT2012) : 105 524 MWh et 19 420 tonnes équivalent CO2
309 000 MWh et 56 800 tonnes équivalent CO2
Soit la consommation d’environ
19 800 foyers
Consommation moyenne d’un logement par an par m² en France : 240 kWh
Surface moyenne en m² d’un foyer en France : 65m²
Consommation moyenne par an et par foyer en France : 15 600 kWh
En France, un kWh émet environ 0,184 kg équivalent CO2.
ou 50 000 personnes ce qui correspond à la population d’une ville comme Brive la Gaillarde ou Annecy
En extrapolant ce chiffre à l‘ensemble des opérations en demande de certification en 2019, cela représente

## Slide 11
Les tendances constructives

## Slide 12
12
Solaire photovoltaïque
16%
Solaire thermique
5%
Ventilation Hygroréglable B
85%
Menuiseries PVC
45%
Avec espace vert
82%
Avec ascenseur
64%
Energie gaz
53%
Chaudière
70%
Structure béton ou briques
94%
Isolation thermique Intérieur
66%
Local poubelle intérieur
47%
Notes: Les menuiseries PVC sont les plus présentes dans les logements certifiés.
Découvrez les autres solutions mises en place
Les volets manuels sont principalement utilisés dans les logements certifiés
Découvrez les autres solutions mises en place
La ventilation Hygroréglable B est la solution qui domine largement, découvrez les autres solution possible
L’énergie de chauffage principalement utilisée est la gaz, découvrez les autres énergies utilisées.
La chaudière à condensation est majoritairement utilisées, découvrez les autres installations utilisées.
Une très grande partie des bâtiments utilisent une structure en brique, béton ou parpaing, découvrez les autres procédés constructifs.
L’isolation thermique se fait principalement par l’intérieur, découvrez les autres moyens possible d’isoler les logements.
Les installations solaires sont encore timides dans la constructions
Dans plus d’une opération sur deux le local poubelle se situe à l'intérieur
Quasiment toutes les opérations possède un ascenseur
Une très grande majorité des opérations possède un espace vert

## Slide 13
13
Solaire photovoltaïque
37%
Solaire thermique
6%
Ventilation Hygroréglable B
86%
Menuiseries PVC
62%
Energie gaz
58%
Chaudière à condensation
63%
Structure béton ou briques
92%
Isolation thermique Intérieur
70%

## Slide 14
LÉGENDE
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
Energies |  | Ventilation |  | Isolation |  | Menuiseries | 
Gaz |  | Mixte |  | Isolation par l’intérieur sur tous les murs extérieurs |  | PVC | 
Réseau de chauffage urbain (RCU) |  | Double-flux |  | Isolation par l’extérieur sur tous les murs extérieurs |  | Aluminium | 
Electricité par effet Joule |  | Simple flux Hygro A |  | Isolation par l’intérieur et l’extérieur sur tous les murs extérieurs |  | Bois | 
Pompe à chaleur (PAC) |  | Simple flux Hygro B |  | Mixte |  | Bois / Alu | 
 |  |  |  | Isolation répartie |  |  | 
La catégorie « Mixte » regroupe les logements pour lesquels différentes solutions sont utilisées sur un même bâtiment pour la même thématique (isolation, ventilation, etc.) mais que cette combinaison n’est que peu représentée.
La catégorie « Autre » regroupe les logements de la catégorie « Mixte » ainsi que les logements pour lesquels une solution unique est utilisée mais représentée à moins de 1%.
14
B
A

## Slide 15
Zoom structure
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
15

## Slide 16
OSSATURE BOIS OU MÉTAL
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
5%
BOIS
>1%
METAL
16
Sur l’année 2019, 5% des opérations en processus de certification étudiées avaient une ossature en bois, en collectif comme en individuel groupé.
Ce pourcentage a doublé par rapport aux tendances constructives observées sur 2017 et a augmenté de un pourcent par rapport à 2018. Ce pourcentage reste toutefois assez faible mais devrait se développer sur les prochaines années, la réglementation thermique commençant à prendre en compte le carbone.
Les structures métalliques représentent moins de 1% des bâtiments en cours de certification.
Les nouvelles filières encore timides dans la construction

## Slide 17
Zoom isolation
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
17

## Slide 18
TYPE D’ISOLATION
L’isolation par l’intérieur de l’ensemble du bâtiment est la solution qui reste la plus répandue, à un niveau stable par rapport aux années précédentes.
Les bâtiments présentant au moins deux types d’isolation sur des parois différentes concernent un logement sur quatre (Mixte).
L’isolation par l’extérieur apparaît donc comme une technique surtout utilisée en association avec l’ITI. Ceci laisse supposer un choix pragmatique visant à améliorer la performance du bâti, sans pour autant basculer vers l’ITE à 100%.
L’utilisation de l’isolation répartie seule reste très faible, elle est en général utilisée avec des compléments d’isolation (Mixte).
Une large prédominance de l’isolation par l’intérieur
Des choix d’isolation affinés par paroi
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
18
Chart: 
| ITI | Mixte | ITE | ITI & E | Repartie
Série 1 | 0.66 | 0.29 | 0.04 | 0.01 | 0

## Slide 19
FOCUS MAISONS INDIVIDUELLES GROUPÉES
La catégorie « Mixte » contient des maisons avec différents types d'isolation : par exemple une ITI sur la paroi au sud et ITI&E sur la paroi au nord.
L’isolation par l’extérieur ne se développe pas plus que pour les bâtiments collectifs.
Une tendance à l’isolation par l’intérieur plus marquée que pour le collectif.
Des choix plus centrés sur un seul type d’isolation
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
19
Chart: 
| ITI | Mixte | ITE | ITI & E | Repartie
Série 1 | 0.69 | 0.29 | 0.02 | 0 | 0

## Slide 20
Chart: 
| ITI | Mixte | ITE | ITI & E | Répartie
Ventes | 0.66 | 0.33 | 0.01
ITI
Mixte
ITE
H2b
Chart: 
| ITI | Mixte | ITE | ITI & E | Répartie
Ventes | 0.53 | 0.39 | 0.08
ITI
Mixte
H2d
ITE
Chart: 
| ITI | Mixte | ITE | ITI & E | Répartie
Ventes | 0.69 | 0.26 | 0.03 | 0.01 | 0.01
ITI
Mixte
ITE
ITI & E
Répartie
H1a
Chart: 
| ITI | Mixte | ITE | ITI & E | Répartie
Ventes | 0.45 | 0.44 | 0.11
ITI
Mixte
ITE
H1b
Chart: 
| ITI | Mixte | ITE | ITI & E | Répartie
56% | 0.56 | 0.33 | 0.07 | 0.04
ITI
Mixte
ITE
ITI & E
H1c
Chart: 
| ITI | Mixte | ITE | ITI & E | Répartie
Ventes | 0.77 | 0.21 | 0.02
ITI
Mixte
ITE
H2c
Chart: 
| ITI | Mixte | ITE | ITI & E | Répartie
Ventes | 0.79 | 0.2 | 0.01
ITI
Mixte
ITE
H3
Chart: 
| ITI | Mixte | ITE | ITI & E | Répartie
Ventes | 0.79 | 0.21
ITI
Mixte
H2a
H1a
H2a
H2b
H2c
H3
H2d
H1c
H1b
TYPE D’ISOLATION PAR ZONE CLIMATIQUE
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
20
Dans les zones H1b, H1c et H2d, à l’Est, l’ITI est nettement moins utilisée que dans les autres zones, au profit de l’ITE et des bâtiments avec plusieurs types d’isolation. Cela s’explique par la recherche de performance plus accentuée dans ces régions au climat plus froid.
Les techniques d’isolation sont sensiblement les mêmes dans la partie Nord que dans la partie Sud, ce qui laisse supposer que les niveaux de performance demandés nécessitent un effort d’adaptation des techniques d’isolation moindre que dans l’Est.
La zone Sud-Ouest se trouve dans une situation moyenne entre ces deux extrêmes.
H1a
H2c
H1c
H1b
H3
H2d
H2a
H2b
ITI
Mixte
ITE
ITI & E
Répartie
Chart: 
| ITI | Mixte | ITE | ITI & E | Répartie
Ventes | 0.69 | 0.23 | 0.06 | 0.01 | 0
France 2019
<1%

## Slide 21
TYPE D’ISOLATION PAR NIVEAU ÉNERGÉTIQUE
On constate une évolution dans les choix d’isolation entre les niveaux énergétiques.
Pour les premières opérations E+C-, les choix d’isolation sont proche d’un niveau RT2012-20%.
L’ITE seule est un peu plus présente pour les bâtiments Effinergie + et E+C-.
L’échantillon étudié ne montre pas de différence significative sur les choix constructifs entre le niveau réglementaire et le niveau RT2012-10%. En revanche, les projets en RT2012-20%, Effinergie + ou BEPOS se démarquent pas une utilisation plus faible de l’ITI seule afin d’optimiser l’isolation pour atteindre les niveaux demandés.
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
21
ITI
Mixte
ITE
ITI & E
Répartie
RT2012
RT2012 -10%
RT2012 -20%
Effinergie +
BEPOS
Chart: 
| SANS LABEL | RT -10 | RT -20 | EFFINERGERI + | BEPOS | E+C-
ITI | 0.71 | 0.71 | 0.59 | 0.39 | 0.1 | 0.6
ITE | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07
MIXTE | 0.25 | 0.23 | 0.35 | 0.54 | 0.9 | 0.33
ITI&E | 0.01 | 0.01 | 0
REPATIE | 0 | 0.01 | 1
E+C-

## Slide 22
Zoom menuiseries
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
22

## Slide 23
Chart: 
| PVC | ALU + PVC | Aluminium | MIXTE | Bois | Bois / Alu
Série 1 | 0.45 | 0.2 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.04
TYPE DE MENUISERIE
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
23
Six logements sur dix étudiés possèdent des menuiseries PVC.
Les chiffres sont stables par rapport aux années précédentes.
Le prix semble donc être le premier critère de choix, sans que cela nuise à la performance thermique générale.
Les menuiseries bois ne représentent que 7% des logements en cours de certification (un chiffre en baisse 9%  7%).
Mixte signifie que sur une même opération, il peut y avoir plusieurs types de menuiserie.
Les menuiseries en PVC dominent le marché de la construction
Mixte

## Slide 24
Zoom vitrage
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
24

## Slide 25
Chart: 
| PVC | ALU + PVC
Série 1 | 0.97 | 0.03
TYPE DE VITRAGE
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
25
Très peu de logements sont équipés de menuiserie en triple vitrage.
Cela peut s’expliquer par les très bonnes performances des menuiseries en double vitrage.
Le double vitrage comme référence
Double vitrage
Triple vitrage

## Slide 26
Zoom type Energie de chauffage
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
26

## Slide 27
TYPE D’ENERGIE
Presque deux logements sur trois sont chauffés au gaz, avec un appoint électrique dans certains cas (sèche-serviette ou convecteurs dans les studios la plupart du temps).
Les réseaux de chauffage urbain s’imposent en deuxième place mais avec une baisse importante (16%  7%) des opérations.
L’électricité reste plus utilisée par effet Joule que pour les PAC.
Les PAC sont en baissent par rapport aux années précédente (6%  3%).
Le recours au gaz reste le premier choix, les réseaux de chauffage confirment leur place et les PAC ralentissent
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
27
Chart: 
| Gaz | RCU | Electricité | PAC | PAC / Gaz | Autre
Series 1 | 0.53 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.12
Serie2 | 0.12 | 0.03 | 0.02
Autre/mixte

## Slide 28
FOCUS MAISONS INDIVIDUELLES GROUPÉES
Un peu plus de trois logements sur cinq sont chauffés au gaz, avec un appoint électrique dans certains cas (sèche-serviette).
Les réseaux de chauffage urbain apparait pour la première fois en maison individuelle (3%).
Les PAC sont plus utilisées que dans le collectif, du fait de leur adaptation à l’usage individuel, avec de petites puissances, et du fait de l’obligation d’utilisation d’énergies renouvelables.
Le chauffage au bois n’apparait dans aucune opération.
Large préférence pour le gaz, avec un recours aux PAC qui augmente
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
28
Chart: 
| Gaz | PAC | Electricité | PAC / Gaz | RCU | Autre
Series 1 | 0.58 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.01
Serie2 | 0.08 | 0.07 | 0
Autre

## Slide 29
H1c
Chart: 
| Gaz | RCU | Electricité | PAC | PAC / Gaz | Autre
Ventes | 0.55 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.27
Gaz
RCU
Elec Joule
PAC
PAC / Gaz
Autre
H2c
Chart: 
| Gaz | Autre | RCU | PAC / Gaz | Electricité | PAC
Ventes | 0.68 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.18
Gaz
Gaz + Convecteur
Convecteur
PAC
H3
Chart: 
| Gaz | RCU | Electricité | PAC + convecteur | PAC / Gaz | Autre
Colonne2 | 0.24 | 0.25 | 0.03 | 0.48
Gaz
Elec Joule
PAC + Convecteur
Convecteur + Gaz
H2a
Chart: 
| Gaz | RCU | Electricité | PAC + convecteur | PAC / Gaz | Autre
Ventes | 0.7 | 0.06 | 0.1 | 0.01 | 0.14
Gaz
Elec Joule
PAC
Convecteur + Gaz
H2b
Chart: 
| Gaz | RCU | Electricité | PAC + convecteur | PAC / Gaz | Autre
Ventes | 0.47 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.35
Gaz
Elec Joule
PAC
Convecteur + Gaz
H2d
Chart: 
| Gaz | RCU | Electricité | PAC + convecteur | PAC / Gaz | Autre
Ventes | 0.55 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.18
Gaz
Elec Joule
Convecteur + Gaz
H1a
Chart: 
| Gaz | RCU | Electricité | PAC | PAC / Gaz | Autre
Ventes | 0.59 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.12
Gaz
RCU
Elec Joule
PAC
PAC / Gaz
Autre
H1b
Chart: 
| Gaz | RCU | Electricité | PAC | PAC / Gaz | Autre
Ventes | 0.49 | 0.25 | 0.1 | 0.14
Gaz
RCU
RCU
Convecteur + Gaz
H1a
H2a
H2b
H2c
H3
H2d
H1c
H1b
ENERGIE DE CHAUFFAGE PAR ZONE CLIMATIQUE
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
29
Le taux de raccordement aux réseaux de chauffage urbain varie fortement d’une zone à l’autre, en fonction de l’offre sur chaque territoire et des obligations locales, avec une forte présence au Nord-Est (H1b).
Dans la zone Centre-Est (H1c), on note une plus forte présence de la catégorie « Autre », qui contient notamment les systèmes innovants ainsi que le bois, lorsqu’il est utilisé en association avec une autre énergie.
La zone Sud (H3) se démarque par l’utilisation à près de 70% de l’électricité Joule. Il est probable que les faibles besoins de chauffage permettent l’utilisation de l’électricité, malgré son coefficient pénalisant dans l’étude thermique.
H1a
H2c
H1c
H1b
H3
H2a
H2b
H2d
Chart: 
| Gaz | RCU | Electricité | PAC | PAC / Gaz | Autre
Ventes | 0.46 | 0.16 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.06
France 2019
Gaz
RCU
Elec Joule
PAC
PAC / Gaz
Autre

## Slide 30
ENERGIE DE CHAUFFAGE PAR NIVEAU ÉNERGÉTIQUE
Les choix du type d’énergie pour les niveaux RT2012 -10% et RT2012 – 20% sont très semblables à ceux du niveau RT2012.
Les opérations avec label Effinergie + se démarquent avec une utilisation du gaz moins importante et un recours au RCU et PAC plus important qui peut s’expliquer par l’incitation à l’utilisation des énergies renouvelables que contient ce label.
Le BEPOS se distingue par la très faible part de gaz au profit des RCU et des PAC.
Enfin, les opérations E+C- ont une répartition des énergies proches de celle des opérations RT2012 -20%.
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
30
RT2012
RT2012 -10%
RT2012 -20%
Effinergie +
BEPOS
Gaz
RCU
PAC
Elec Joule
PAC + Gaz
Gaz + Elec joule
Bois
RCU + joule
Chart: 
| SANS LABEL | RT -10 | RT -20 | EFFINERGERI + | BEPOS | E+C-
Gaz | 0.54 | 0.62 | 0.59 | 0.33 | 0.1 | 0.52
RCU | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.29 | 0.6 | 0.1
Joule | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.17
PAC | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.1
PAC+gaz | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.04
Gaz+joule | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.17
Bois | 0.01 | 0.03 | 0.02
RCU + JOULE | 0.02 | 0.04 | 0.1
E+C-

## Slide 31
Zoom type chauffage
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
31

## Slide 32
TYPE CHAUFFAGE
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
32
Sur l’échantillon observé, 70% des opérations possèdent un chauffage individuel.
Cela peut s’expliquer par la souplesse que peut apporter cette solution : adapter en fonction de l’opération et des logements.
Un avantage important pour le chauffage individuel
Chart: 
| Chaudière gaz à condensation | Insantané
Série 1 | 0.7 | 0.3
Chauffage individuel
Chauffage collectif

## Slide 33
TYPE DE CHAUFFAGE EN MAISON INDIVIDUELLE GROUPEE
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
33
Pour les maisons individuelles groupées, le chauffage collectif n’est présent que dans 4% des opérations.
Cela s’explique par la complexité de mettre en œuvre cette solution pour des logements individuels.
L’écart est beaucoup plus important pour les maisons individuelles groupées
Chart: 
| Chaudière gaz à condensation | Insantané
Série 1 | 0.96 | 0.04
Chauffage individuel
Chauffage collectif

## Slide 34
Zoom générateur chauffage
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
34

## Slide 35
TYPE DE GÉNÉRATEUR CHAUFFAGE
35
Chart: 
| Chaudière | Elec | RCU | PAC
Ventes | 0.7 | 0.11 | 0.11 | 0.08
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
Que le chauffage soit collectif ou individuel, la chaudière à combustible gazeux apparait comme la solution privilégiée dans les opérations certifiées.
Les radiateurs à eau chaude ou plancher chauffant à eau alimenté par un réseau de chaleur urbain arrivent en seconde position dans une opération sur cinq.
Les émetteurs électriques sont également dans une opération sur cinq.
La chaudière à combustible gazeux comme solution principale.
Chaudière
Réseau de chaleur urbain
PAC
Emetteurs électrique

## Slide 36
TYPE DE GÉNÉRATEUR CHAUFFAGE EN MAISON INDIVIDUELLE GROUPEE
36
Chart: 
| PAC eau/eau | PAC air/air | PAC air/eau
Ventes | 0.62 | 0.21 | 0.11 | 0.02 | 0.015
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
Comme pour l’ensemble des opérations certifiées, la chaudière à combustible gazeux reste en tête.
On note une part relativement importante des PAC (un logement sur quatre).
Les réseaux de chaleur sont très peu présents.
Il existe encore quelques maisons chauffées grâce au bois.
En maison, la chaudière reste la solution principale mais l’écart avec les PAC se réduit
Chaudière
Réseau de chaleur urbain
PAC
Emetteurs électrique
Bois

## Slide 37
Zoom ventilation
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
37

## Slide 38
TYPE DE VENTILATION
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
38
Chart: 
| Simple flux A | Mixte | Simple flux A | Double flux
Série 1 | 0.85 | 0.08 | 0.05 | 0.01
B
A
Mixte
La VMC Hygroréglable B, qui permet une meilleure optimisation des débits, est la solution quasi unique utilisée, à un niveau stable sur les cinq dernières années.
La VMC double-flux reste à 1%, comme les années précédentes.
Les chiffres n’ont pas évolué par rapport aux années précédentes.
Ventilation Mixte signifie que sur une même opération, il peut y avoir plusieurs types de ventilation.
Une forte prédominance de la ventilation hygroréglable de type B

## Slide 39
Autres équipements
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
39

## Slide 40
Ascenseur
40
Chart: 
| PAC eau/eau | PAC air/air
Ventes | 0.64 | 0.36
Avec
Sans
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
Sur l’échantillon étudié, plus de six logements sur dix disposent d’un ascenseur.
Une majorité d’opération avec un ascenseur
Espaces verts
Chart: 
| PAC eau/eau | PAC air/air
Ventes | 0.82 | 0.18
Avec
Sans
Tout les ans, le nombre d’opérations avec des espaces verts augmente. Les demandes locales et la prise de conscience sur le changement climatique favorisent la mise en place de ces espaces.
Des espaces verts toujours plus présents

## Slide 41
LOCAL POUBELLE
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
41
Chart: 
| Simple flux A | Mixte | Simple flux A | Double flux
Série 1 | 0.54 | 0.25 | 0.09 | 0.09 | 0.02
Sur l’échantillon observé, opérations NF Habitat HQE, une opération sur deux dispose d’un ou plusieurs locaux poubelles en intérieur.
À noter que 8% des opérations disposent d’une solution par apport volontaire : cela s’explique par la mise en place de dispositions par la commune de l’opération pour collecter les déchets.
Une prédominance des locaux poubelles en intérieur
Intérieur
Conteneur
Apporte
volontaire
Abri-bac
Extérieur ou
zone de stockage ouvertes

## Slide 42
Zoom
solaire
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
42

## Slide 43
TYPE DE SYSTÈME SOLAIRE
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
43
Photovoltaïque
16%
Solaire thermique
5%
On constate une augmentation du photovoltaïque (12%  16%) et une diminution des systèmes solaires thermiques (6%  5%).
Les systèmes solaires thermiques se développent assez peu sur les projets en collectif, du fait de la technicité des installations et de leur entretien complexe.
La filière photovoltaïque encore timide dans la construction

## Slide 44
TYPE DE SOLAIRE THERMIQUE
Dans le cas d’installation solaire thermique, le chauffe-eau avec appoint et stockage séparé est préféré. Sa part augmente par rapport aux années précédentes (44%  47%).
Le CESC avec appoint collectif séparé suit mais l’écart se creuse (22%  15%).
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
44
Chart: 
| CESC appoint collectif séparé | Chauffe-eau appoint stockage séparé | CESC appoint individualisé | Chauffe-eau appoint intégré
Série 1 | 0.47 | 0.15 | 0.12 | 0.08
CESC appoint collectif séparé
Chauffe-eau appoint stockage séparé
CESC appoint individualisé
Chauffe-eau appoint intégré
Des systèmes collectifs favorisés

## Slide 45
Typologies les plus certifiées

## Slide 46
TYPOLOGIES LES PLUS CERTIFIÉES FRANCE ENTIÈRE
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
46
La première « variante » concerne la menuiserie, qui passent du PVC seul au PVC associé au bois dans 4% des cas.
La deuxième source de variation est l’énergie avec l’apparition de l’électricité par effet joule dans 3% des cas.
Le choix d’un autre type d’isolation n’intervient qu’en 4ème position.
Isolation par l’intérieur
+ chauffage au gaz
+ VMC hygro B
+ menuiseries PVC
Une combinaison des choix constructifs se distingue et se positionne comme le standard de la construction certifiée :
B
3%
B
5%
B
19%

## Slide 47
B
4%
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
47
TYPOLOGIES LES PLUS CERTIFIÉES : FOCUS MAISONS GROUPÉES
La présence d’un standard de construction en maison individuelle groupée semble plus affirmée que pour le collectif.
La première variante concerne l’énergie de chauffage, avec un passage du gaz à l’électricité (convecteur).
La seconde variante concerne le type de menuiserie avec l’apparition des menuiseries en aluminium.
Pour les trois premières combinaisons, l’énergie revient au gaz.
La même combinaison standard ressort en maisons individuelles groupées, avec une très forte représentation
B
4%
B
26%

## Slide 48
CONCLUSION
48
Malgré la hausse du niveau énergétique visé, les choix techniques restent standards mais les produits ont évolué vers de meilleures performances (chaudière à condensation) et de nouvelles solutions (réseaux de chauffage urbain).
Cependant, en maison individuelle, l’obligation de choix d’une énergie renouvelable a poussé le déploiement des chauffe-eau thermodynamiques et des PAC et soutenu l’installation de panneaux photovoltaïques.
Une conclusion
Les produits et les équipements deviennent plus techniques. Il est nécessaire que les entreprises maîtrisent parfaitement leur installation pour que les promesses théoriques soient tenues à l’usage.
Les opérations certifiées par CERQUAL présentent un niveau de performance énergétique moyen qui va bien au-delà de la réglementation actuelle.
L’isolation est optimisée par paroi, en conservant l’ITI comme solution standard.
Le coefficient d’énergie primaire semble largement conditionner le choix de l’énergie.
Des incitations locales peuvent entraîner des filières mais au global aucune n’émerge réellement pour le moment.
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées