## Slide 1
Observatoire France 2017 CERQUAL

## Slide 2
Présentation du parc certifié

## Slide 3
RÉPARTITION DU PARC OBSERVÉ
3
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
Pour l’année 2017, l’analyse à été réalisée sur 20 000 logements
Les opérations sont majoritairement de moyenne taille (20-40 logements).
On note une part importante des opérations de plus de 60 logements (24% des opérations).
Les fiches de synthèse de l’étude thermique, d’où sont tirées les informations qui suivent, ont été déposées pour 450 opérations.
Répartition des opérations selon marques en France
Chart: 
| moins de 10 logements | entre 10 et 19 logements | entre 20 et 39 logements | entre 40 et 60 logements | plus de 60 logements
Ventes | 0.13 | 0.19 | 0.29 | 0.16 | 0.23
< 10 logements
10 < 20 logements
20 < 40 logements
40 < 60 logements
> 60 logements

## Slide 4
H1b
Chart: 
| NFH HQE | NFH
 | 0.7 | 0.3
H2a
Chart: 
| NFH | HE | NFH HQE
 | 0.14 | 0.22 | 0.64
H2b
Chart: 
| NFH HQE | NFH
 | 0.57 | 0.43
H1c
Chart: 
| NFH HQE | NFH
 | 0.18 | 0.82
H2c
Chart: 
| QL | NFH HQE | NFH
 | 0.005 | 0.22 | 0.78
H3
Chart: 
| QL | HE | NFH HQE | NFH
 | 0.015 | 0.015 | 0.29 | 0.68
H2d
Chart: 
| NFH | NFH HQE
 | 0.84 | 0.16
H1a
Chart: 
| HE | NFH | NFH HQE
H1a | 0.04 | 0.33 | 0.63
PARC CERTIFIÉ PAR NIVEAUX ET ZONES
4
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
Chart: 
| QL | HE | NFH HQE | NFH
 | 0.01 | 0.02 | 0.42 | 0.55
Répartition des logements selon marques en France
H1a
H2a
H2b
H2c
H3
H2d
H1c
H1b
H1a
H2a
H2b
H2c
H2d
H1c
H1b
H3

## Slide 5
H1a
Chart: 
| E+ C- | Effinergie + | Sans label | RT-10/-20
H1a | 0.01 | 0.07 | 0.32 | 0.6
H2a
Chart: 
| RT-10 | Sans label
 | 0.29 | 0.71
H1b
Chart: 
| Bepos | Sans label | RT-10/-20
 | 0.1 | 0.39 | 0.51
H2b
Chart: 
| E+C- | Effinergie + | Sans label | RT-10/-20
 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.49
H1c
Chart: 
| E+C- | Sans label | RT-10/-20
 | 0.01 | 0.45 | 0.54
H2c
Chart: 
| Sans label | RT-10/-20 | E+C-
 | 0.59 | 0.39 | 0.02
H2d
Chart: 
| Effinergie + | RT-10/-20
 | 0.32 | 0.68
H3
Chart: 
| RT2012 -10/-20 | Sans label
 | 0.26 | 0.74
PARC CERTIFIÉ PAR NIVEAUX ET ZONES
5
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
Répartition des logements certifiées selon labels en France
Chart: 
| Bepos | E+ C- | Effinergie + | RT 2012 -20% | RT 2012 -10% | Sans label
 | 0.008 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.38 | 0.48
H2a
H2b
H2c
H3
H2d
H1c
H1b
H1a
H2a
H2b
H2c
H2d
H1c
H1b
H1a
H3

## Slide 6
TOP 20 DES COLLECTIVITÉS LES PLUS CERTIFIÉES
6
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
Rennes
Paris
Bordeaux
Toulouse
Montpellier
Marseille
Toulon
Lyon
Strasbourg
Metz
Lille
Métropole du Grand Paris
Communauté Paris-Saclay
Val Parisis
Saint Germain Boucles de Seine
Roissy Pays de France
Grand Paris Seine et Oise
Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart
CA St Quentin en Yvelines
CA Paris Vallée de la Marne
CA Marne et Gondoire
Certaines métropoles ont fait le choix d’inciter à faire certifier les opérations de construction, de façon à assurer un bon niveau de qualité du parc neuf et à sécuriser l’attribution de subventions
La moitié des collectivités comptant le plus de logements certifiés se trouvent en Ile-de-France

## Slide 7
PARC CERTIFIÉ PAR NIVEAUX ET ZONES
7
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
Une majorité des logements (55%) sont certifiés avec le niveau NF Habitat. Les logements certifiés NF Habitat HQE représentent 42% des logements certifiés.
D’un point de vue national
Une majorité des logements sont sans label, un niveau RT 2012 (48%).
Plus de 48% des logements certifiés disposent d’un label RT -10% ou RT -20%.
Le label E+C- a été délivré pour 140 logements sur l’année 2017. Ce nombre devrait augmenter dans les années à venir.
D’un point de vue labels
La région H1a (IDF et nord de la France) est la plus active pour la certification, suivie par les régions H2c (Lyon) et H3 (sud de la France).
D’un point de vue régional

## Slide 8
Performance énergétique

## Slide 9
MOYENNE EN % DES GAINS SUR BBIO ET CEP
9
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
Valeurs moyennes nationales
Chart: 
| CEP | BBIO
 | 0.2 | 0.22
H1a
Chart: 
| CEP | BBIO
 | 0.2 | 0.22
Cep : Consommation en énergie primaire
Valeur de référence : 50 kWh/m².an
Valeur de référence avec dérogation pour les bâtiments collectifs : 57,5 kWh/m².an
Bbio : Besoins bioclimatiques du bâtiment Valeur de référence : 60
Pour le Cep, ce sont tout de même 54% des projets qui se trouvent au-dessous de 20%, avec un pic entre 12% et 18%.
Pour le Bbio, 46% des projets se trouvent au-dessous de 20% de gain, et la répartition est assez homogène.
Les politiques locales qui soutiennent les projets performants peuvent expliquer les différences géographiques observées.
Dans la zone Sud, on constate un Bbio très élevé pour un Cep plus faible, ce qui traduit un travail sur le niveau d’isolation des parois mais des consommations énergétiques élevées, du fait de l’utilisation courante de l’électricité par effet Joule.
En moyenne, les bâtiments certifiés étudiés (avec et sans label) atteignent un niveau bien supérieur au niveau réglementaire, équivalent à RT2012 -20%
H1a
H2a
H2b
H2c
H3
H2d
H1c
H1b
H1a
H2a
H2b
H2c
H2d
H1c
H1b
H2a
Chart: 
| CEP | BBIO
 | 0.17 | 0.12
H1b
Chart: 
| CEP | BBIO
 | 0.22 | 0.21
H2b
Chart: 
| CEP | BBIO
 | 0.25 | 0.26
H1c
Chart: 
| CEP | BBIO
 | 0.22 | 0.23
H2c
Chart: 
| CEP | BBIO
 | 0.17 | 0.19
H2d
Chart: 
| CEP | BBIO
 | 0.16 | 0.21
H3
Chart: 
| CEP | BBIO
 | 0.16 | 0.35
H3

## Slide 10
CEP PAR RAPPORT AU NIVEAU RT2012 SANS PONDERATION
10
Environ un logement sur trois n’atteint pas le niveau RT2012 sans tenir compte des pondérations (zone climatique, altitude, …)
Cependant, plus de la moitié des logements n’atteignant pas le niveau en sont proches : moins de 5kWh/m².an.
Le gain moyen vs niveau RT2012 est de 3,5kWh/m².an, soit 8%.
En moyenne, le niveau RT2012 à 50kWh/m².an est atteint sur le parc collectif
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
Chart: 
| <40 | 40-45 | 46-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | >75
 | 184 | 2496 | 3383 | 6487 | 2315 | 1925 | 857 | 464 | 264
Classes de gain de Cep (Cep max – Cep projet) en kWh/m².an
Nombre de logements par fourchette de Cep en kW/m².an sans pondération
> 60
60-54
55-51
50-44
45-41
40-36
35-31
30-26
< 25

## Slide 11
GAIN TOTAL PAR AN ET PAR M² - VS RT2012
11
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
Par an, les bâtiments de l’échantillon étudié permettent d’économiser (par rapport à la consommation réglementaire RT2012): 17 076 MWh et 3 140 tonnes équivalent CO2
103 500 MWh et 19 000 tonnes équivalent CO2
Soit la consommation d’environ
6630 foyers
Consommation moyenne d’un logement par an par m² en France : 240 kWh
Surface moyenne en m² d’un foyer en France : 65m²
Consommation moyenne par an et par foyer en France : 15 600 kWh
En France, un kWh émet environ 0,184 kg équivalent CO2.
ou 15 250 personnes ce qui correspond à la population d’une ville comme Fontainebleau ou Landerneau
En extrapolant ce chiffre à l‘ensemble des opérations en demande de certification en 2017, cela représente

## Slide 12
Les tendances constructives

## Slide 13
13
Solaire photovoltaïque
9%
Solaire thermique
3%
Ventilation Hygroréglable B
89%
Menuiseries PVC
74%
Avec espace vert
78%
Avec ascenseur
90%
Energie gaz
50%
Chaudière à condensation
77%
Structure béton ou briques
97%
Volet manuel
75%
Isolation thermique Intérieur
69%
Local poubelle intérieur
60%
Notes: Les menuiseries PVC sont les plus présentes dans les logements certifiés.
Découvrez les autres solutions mises en place
Les volets manuels sont principalement utilisés dans les logements certifiés
Découvrez les autres solutions mises en place
La ventilation Hygroréglable B est la solution qui domine largement, découvrez les autres solution possible
L’énergie de chauffage principalement utilisée est la gaz, découvrez les autres énergies utilisées.
La chaudière à condensation est majoritairement utilisées, découvrez les autres installations utilisées.
Une très grande partie des bâtiments utilisent une structure en brique, béton ou parpaing, découvrez les autres procédés constructifs.
L’isolation thermique se fait principalement par l’intérieur, découvrez les autres moyens possible d’isoler les logements.
Les installations solaires sont encore timides dans la constructions
Dans plus d’une opération sur deux le local poubelle se situe à l'intérieur
Quasiment toutes les opérations possède un ascenseur
Une très grande majorité des opérations possède un espace vert

## Slide 14
14
Solaire photovoltaïque
39%
Solaire thermique
1%
Ventilation Hygroréglable B
97%
Menuiseries PVC
82%
Energie gaz
74%
Chaudière à condensation
65%
Structure béton ou briques
99%
Volet manuel
70%
Isolation thermique Intérieur
82%

## Slide 15
LÉGENDE
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
Energies |  | Ventilation |  | Isolation |  | Menuiseries | 
Gaz |  | Mixte |  | Isolation par l’intérieur sur tous les murs extérieurs |  | PVC | 
Réseau de chauffage urbain (RCU) |  | Double-flux |  | Isolation par l’extérieur sur tous les murs extérieurs |  | Aluminium | 
Electricité par effet Joule |  | Simple flux Hygro A |  | Isolation par l’intérieur et l’extérieur sur tous les murs extérieurs |  | Bois | 
Pompe à chaleur (PAC) |  | Simple flux Hygro B |  | Mixte |  | Bois / Alu | 
 |  |  |  | Isolation répartie |  |  | 
La catégorie « Mixte » regroupe les logements pour lesquels différentes solutions sont utilisées sur un même bâtiment pour la même thématique (isolation, ventilation, etc.) mais que cette combinaison n’est que peu représentée.
La catégorie « Autre » regroupe les logements de la catégorie « Mixte » ainsi que les logements pour lesquels une solution unique est utilisée mais représentée à moins de 1%.
15
B
A

## Slide 16
Zoom structure
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
16

## Slide 17
OSSATURE BOIS OU MÉTAL
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
2%
BOIS
1%
METAL
17
Sur l’année 2017, 2% des bâtiments certifiés étudiés avaient une ossature en bois, en collectif comme en individuel groupé.
Le développement de ce mode constructif n’est pas observé sur 2017 mais pourrait émerger sur les prochaines années, étant donné que la réglementation thermique commence à prendre en compte le carbone.
Les structures métalliques ne représentent que 1% des bâtiments certifiés.
Les nouvelles filières encore timide dans la construction

## Slide 18
Zoom isolation
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
18

## Slide 19
TYPE D’ISOLATION
L’isolation par l’intérieur de l’ensemble du bâtiment est la solution qui reste la plus répandue, à un niveau stable par rapport aux années précédentes.
Les bâtiments présentant au moins deux types d’isolation sur des parois différentes concernent un logement sur quatre (Mixte).
L’isolation par l’extérieur apparaît donc comme une technique surtout utilisée en association avec l’ITI. Ceci laisse supposer un choix pragmatique visant à améliorer la performance du bâti, sans pour autant basculer vers l’ITE à 100%.
L’utilisation de l’isolation répartie seule reste très faible, elle est en général utilisée avec des compléments d’isolation (Mixte).
Une large prédominance de l’isolation par l’intérieur
Des choix d’isolation affinés par paroi
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
19
Chart: 
| ITI | Mixte | ITE | ITI & E | Repartie
Série 1 | 0.69 | 0.26 | 0.03 | 0.01 | 0.01

## Slide 20
FOCUS MAISONS INDIVIDUELLES GROUPÉES
La catégorie « Mixte » contient des maisons avec différents types d'isolation : par exemple une ITI sur la paroi au sud et ITI&E sur la paroi au nord.
L’isolation par l’extérieur ne se développe pas plus que pour les bâtiments collectifs.
Une tendance à l’isolation par l’intérieur plus marquée que pour le collectif
Des choix plus centrés sur un seul type d’isolation
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
20
Chart: 
| ITI | Mixte | ITE | ITI & E | Repartie
Série 1 | 0.82 | 0.13 | 0.04 | 0.01 | 0

## Slide 21
H1a
H2a
H2b
H2c
H3
H2d
H1c
H1b
TYPE D’ISOLATION PAR ZONE CLIMATIQUE
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
21
ITI
Mixte
ITE
ITI & E
Répartie
Chart: 
| ITI | Mixte | ITE | ITI & E | Répartie
Ventes | 0.69 | 0.26 | 0.03 | 0.01 | 0
Dans les zones H1b et H1c, à l’Est, l’ITI est nettement moins utilisées que dans les autres zones, au profit de l’ITE et des bâtiments avec plusieurs types d’isolation. Cela s’explique par la recherche de performance plus accentuée dans ces régions au climat plus froid.
Les techniques d’isolation sont sensiblement les mêmes dans la partie Nord que dans la partie Sud, ce qui laisse supposer que les niveaux de performance demandés nécessitent un effort d’adaptation des techniques d’isolation moindre que dans l’Est.
La zone Sud-Ouest se trouve dans une situation moyenne entre ces deux extrêmes.
France 2017
Chart: 
| ITI | Mixte | ITE | ITI & E | Répartie
Ventes | 0.81 | 0.17 | 0.01 | 0 | 0.01
ITI
Mixte
ITE
ITI & E
Répartie
H1a
<1%
Chart: 
| ITI | Mixte | ITE | ITI & E | Répartie
Ventes | 0.56 | 0.36 | 0.09 | 0 | 0
ITI
Mixte
ITE
ITI & E
Répartie
H1b
Chart: 
| ITI | Mixte | ITE | ITI & E | Répartie
Ventes | 0.5 | 0.37 | 0.07 | 0.06 | 0
ITI
Mixte
ITE
ITI & E
Répartie
H1c
Chart: 
| ITI | Mixte | ITE | ITI & E | Répartie
Ventes | 0.69 | 0.31 | 0 | 0 | 0
ITI
Mixte
ITE
ITI & E
Répartie
H2c
Chart: 
| ITI | Mixte | ITE | ITI & E | Répartie
Ventes | 0.82 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0
ITI
Mixte
ITE
ITI & E
Répartie
H3
H1a
H2c
H1c
H1b
H3

## Slide 22
TYPE D’ISOLATION PAR NIVEAU ÉNERGÉTIQUE
Les écarts de choix d’isolation entre les niveaux énergétiques sont assez faibles.
L’ITI est légèrement moins représentée pour les opérations avec un niveau RT2012 -10% ou -20%.
L’ITE seule est un peu plus présente pour les bâtiments Effinergie + alors que les solutions « mixtes » sont moins nombreuses.
L’échantillon étudié ne montre pas de différence significative sur les choix constructifs selon le niveau de performance recherché. Il faut attendre d’avoir plus de projets en Effinergie + ou BEPOS pour que les résultats soient exploitables.
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
22
ITI
Mixte
ITE
ITI & E
Répartie
Chart: 
| RT2012 | RT2012 -10% | RT2012 -20% | Effinergie+ | Total général
ITI | 6934 | 5004 | 1326 | 445 | 13709
MIXTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ITI & ITE | 2188 | 2102 | 518 | 89 | 4897
ITE | 245 | 290 | 65 | 54 | 654
ITI&E | 86 | 121 | 60 | 267
ISOLATION REPARTIE | 2 | 54 | 56
RT2012
RT2012 -10%
RT2012 -20%
Effinergie +
Total général

## Slide 23
Zoom menuiseries
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
23

## Slide 24
TYPE DE MENUISERIE
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
24
Trois logements sur quatre étudiés possèdent des menuiseries PVC
A noter qu’en maison individuelle groupée, ce taux passe à quatre maisons sur cinq, avec ensuite une égalité entre les menuiseries aluminium et les menuiseries bois.
Le prix semble donc être le premier critère de choix, sans que cela nuise à la performance thermique générale.
La zone H1b (Nord-Est) se distingue par un recours plus marqué, 40%, à la menuiserie aluminium.
Les menuiseries bois ne représentent que 6% des logements certifiés.
Les menuiseries en PVC dominent le marché de la construction
Chart: 
| PVC | Aluminium | Bois | Bois / Alu
Série 1 | 0.74 | 0.2 | 0.06 | 0.01

## Slide 25
Zoom occultation
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
25

## Slide 26
TYPE D’OCCULTATION
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
26
La motorisation des occultations ne concerne qu’un logement sur cinq, voire un sur six pour les maisons individuelles groupées.
Le coût de la motorisation n’est donc en général pas pris en charge au moment de la construction.
Les volets sont les occultations choisies pour la quasi-totalité des bâtiments certifiés
Chart: 
| Volet non-motorisé | Volet motorisé | Store lame orientable manuel | Store enroulable manuel | Store enroulable motorisé
Série 1 | 0.75 | 0.2 | 0.04 | 0.01 | 0.01
Volet non-motorisé
Volet motorisé
Store lame orientable manuel
Store enroulable manuel
Store enroulable motorisé

## Slide 27
Zoom type Energie de chauffage
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
27

## Slide 28
TYPE D’ENERGIE
Deux logements sur trois sont chauffés au gaz, avec un appoint électrique dans certains cas (sèche-serviette ou convecteurs dans les studios la plupart du temps).
Les réseaux de chauffage urbain s’imposent en deuxième place avec 12% de logements au total.
L’électricité reste plus utilisée par effet Joule que pour les PAC, cependant, ces dernières sont plus présentes que les années précédentes (moins de 4%).
Le recours au gaz reste le premier choix, les réseaux de chauffage confirment leur place et les PAC commencent à s’installer
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
28
Chart: 
| Gaz | RCU | Electricité | PAC | PAC / Gaz | Autre
Series 1 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.04
Serie2 | 0.17 | 0.04 | 0.04

## Slide 29
FOCUS MAISONS INDIVIDUELLES GROUPÉES
Quatre logements sur cinq sont chauffés au gaz, avec un appoint électrique dans certains cas (sèche-serviette).
Les réseaux de chauffage urbain n’alimentent aucune maison individuelle.
Les PAC sont plus utilisées que dans le collectif, du fait de leur adaptation à l’usage individuel, avec de petites puissances, et du fait de l’obligation d’utilisation d’énergies renouvelables.
Le chauffage au bois (dans la catégorie Autre) concerne près de 1% des logements, soit 20 fois plus que pour les logements collectifs.
Large préférence pour le gaz, avec un recours aux PAC qui augmente
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
29
Chart: 
| Gaz | PAC | Electricité | PAC / Gaz | Autre
Series 1 | 0.74 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.08
Serie2 | 0.05 | 0.03 | 0
Autre

## Slide 30
H3
Chart: 
| Gaz | RCU | Electricité | PAC + convecteur | PAC / Gaz | Autre
Ventes | 0.21 | 0.39 | 0.18 | 0.22
Gaz
Elec Joule
PAC + Convecteur
Convecteur + Gaz
H1a
Chart: 
| Gaz | RCU | Electricité | PAC | PAC / Gaz | Autre
Ventes | 0.66 | 0.11 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.12
Gaz
RCU
Elec Joule
PAC
PAC / Gaz
Autre
H1b
Chart: 
| Gaz | RCU | Electricité | PAC | PAC / Gaz | Autre
Ventes | 0.48 | 0.29 | 0.16 | 0.07
Gaz
RCU
Convecteur + RCU
Convecteur + Gaz
H1c
Chart: 
| Gaz | RCU | Electricité | PAC | PAC / Gaz | Autre
Ventes | 0.47 | 0.1 | 0.32 | 0.08 | 0.03
Gaz
RCU
Convecteur + Gaz
PAC / Gaz
Autre
H2c
Chart: 
| Gaz | Autre | RCU | PAC / Gaz | Electricité | PAC
Ventes | 0.68 | 0.3 | 0.01 | 0.01
Gaz
Gaz + Convecteur
PAC
PAC
H1a
H2a
H2b
H2c
H3
H2d
H1c
H1b
ENERGIE DE CHAUFFAGE PAR ZONE CLIMATIQUE
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
30
Chart: 
| Gaz | RCU | Electricité | PAC | PAC / Gaz | Autre
Ventes | 0.67 | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.04
Le taux de raccordement aux réseaux de chauffage urbain varie fortement d’une zone à l’autre, en fonction de l’offre sur chaque territoire et des obligations locales, avec une forte présence au Nord-Est (H1b).
Dans la zone Centre-Est (H1c), on note une plus forte présence de la catégorie « Autre », qui contient notamment les systèmes innovants ainsi que le bois, lorsqu’il est utilisé en association avec une autre énergie.
La zone Sud (H3) se démarque par l’utilisation à près de 40% de l’électricité Joule et près de 20% pour les PAC. Il est probable que les faibles besoins de chauffage permettent l’utilisation de l’électricité, malgré son coefficient pénalisant dans l’étude thermique.
France 2017
Gaz
RCU
Elec Joule
PAC
PAC / Gaz
Autre
H1a
H2c
H1c
H1b
H3

## Slide 31
ENERGIE DE CHAUFFAGE PAR NIVEAU ÉNERGÉTIQUE
Les choix du type d’énergie pour le niveau RT2012 -10% sont très semblables à ceux du niveau RT2012.
Le niveau RT2012 -20% se démarque avec plus de recours au gaz et une quasi-absence d’électricité Joule, traduisant la difficulté à atteindre le niveau requis avec ce type d’énergie, tout en restant sur des choix standards (le gaz).
Ce niveau fait la transition avec Effinergie + où l’on voit se développer la présence des PAC qui peut s’expliquer par l’incitation à l’utilisation des énergies renouvelables que contient ce label.
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
31
Gaz
RCU
PAC
Elec Joule
PAC + Gaz
Autre
Chart: 
| RT2012 | RT2012 -10% | RT2012 -20% | Effinergie+ | Total général
Gaz | 6367 | 4363 | 1623 | 272 | 12727
RCU | 1104 | 1009 | 171 | 116 | 2400
Elec. Joule | 894 | 713 | 24 | 36 | 1667
PAC | 756 | 316 | 88 | 83 | 1243
PAC + GAZ | 72 | 286 | 35 | 83 | 476
AUTRE | 153 | 561 | 0 | 714
RT2012
RT2012 -10%
RT2012 -20%
Effinergie +
Total
général

## Slide 32
Zoom générateur chauffage
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
32

## Slide 33
TYPE DE GÉNÉRATEUR CHAUFFAGE
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
33
84% des chaudières sont à condensation contre seulement 4% de chaudières gaz standard.
Les PAC sont présentes dans 10% des logements certifiés. Un focus sur la différentes PAC est disponible à la suite de ce graphique.
La chaudière bois est seulement présente dans 2% des logements en 2017 malgré un combustible peu onéreux et un rendement intéressant.
La prédominance de l’énergie gaz se traduit par une forte utilisation des chaudières gaz à condensation
Chart: 
| Chaudière gaz à condensation | PAC | Chaudière gaz standard | Chaudière bois
Série 1 | 0.84 | 0.1 | 0.04 | 0.02
Chaudière gaz à condensation
PAC
Chaudière gaz standard
Chaudière bois

## Slide 34
TYPE DE GÉNÉRATEUR CHAUFFAGE : FOCUS PAC
34
Chart: 
| PAC eau/eau | PAC air/air | PAC air/eau
Ventes | 0.15 | 0.48 | 0.37
PAC eau / eau
PAC air / air
PAC air / eau
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
Les PAC eau/eau concernent ici des opérations en petit collectif (quatre à huit logements), alors que les PAC sur air concernent plutôt des maisons individuelles.
Sur 27 opérations
Les solutions sur air extérieur sont les plus courantes et que les PAC air/air restent les plus utilisées.

## Slide 35
CHOIX DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MAISON INDIVIDUELLE
35
Chart: 
| Panneaux photovoltaïques | Chauffe-eau électrique thermodynamique | PAC sur air | PAC double service | Système hybride (PAC avec chaudière gaz) | Chauffe-eau solaire individuel CESI | Système solaire combiné SSC | Chaudière biomasse | PAC eau ou sol | Chaudière à micro-cogénération
 | 0.3694 | 0.3097 | 0.13993 | 0.083955 | 0.039179 | 0.026119 | 0.01306 | 0.0093284 | 0.0074627 | 0.0018657
Pour respecter l’article 16 de la RT2012, qui précise que toute maison individuelle recourt à une source d’énergie renouvelable, la solution la plus utilisée est l’installation de panneaux photovoltaïques.
Le chauffe-eau thermodynamique équipe près d’une maison sur trois. A noter qu’il est associé à une PAC pour le chauffage dans la moitié des cas.
Le solaire thermique est très peu représenté (4% au total), avec une prédominance du chauffe-eau solaire individuel.
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées

## Slide 36
Zoom ventilation
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
36

## Slide 37
TYPE DE VENTILATION
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
37
Chart: 
| Simple flux A | Mixte | Simple flux A | Double flux
Série 1 | 0.89 | 0.06 | 0.05 | 0.01
B
A
Mixte
La VMC Hygroréglable B, qui permet une meilleure optimisation des débits, est la solution quasi unique utilisée, à un niveau stable sur les cinq dernières années.
La VMC double-flux reste à moins de 1%, comme les années précédentes.
Ventilation Mixte signifie que sur un même bâtiment il peut y avoir plusieurs types de ventilation.
Une forte prédominance de la ventilation hygroréglable de type B

## Slide 38
Zoom
solaire
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
38

## Slide 39
TYPE DE SYSTÈME SOLAIRE
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
39
Photovoltaïque
9%
Solaire thermique
3%
Les systèmes solaires se développent assez peu sur les projets en collectif, du fait de la technicité des installations et de leur entretien complexe.
Des projets émergent localement lorsqu’il existe une incitation locale à aller vers les énergies renouvelables.
La filière photovoltaïque encore timide dans la construction

## Slide 40
TYPE DE SOLAIRE THERMIQUE
Dans le cas d’installation solaire thermique, le CESC appoint collectif séparé est préféré.
Le chauffe-eau appoint avec stockage séparé suit avec près d’un logement sur trois.
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
40
Chart: 
| CESC appoint collectif séparé | Chauffe-eau appoint stockage séparé | CESC appoint individualisé | Chauffe-eau appoint intégré
Série 1 | 0.48 | 0.31 | 0.15 | 0.06
CESC appoint collectif séparé
Chauffe-eau appoint stockage séparé
CESC appoint individualisé
Chauffe-eau appoint intégré
Des systèmes collectifs favorisés

## Slide 41
Typologies les plus certifiées

## Slide 42
TYPOLOGIES LES PLUS CERTIFIÉES FRANCE ENTIÈRE
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
42
La première « variante » concerne les menuiseries, qui passent à l’aluminium dans 6,5% des cas.
La deuxième source de variation est le type d’énergie de chauffage, qui passe à l’électricité, ce qui est dû à la forte représentation de cette combinaison dans la zone Sud.
Le choix d’un autre type d’isolation n’intervient qu’en 5è position.
Isolation par l’intérieur
+ chauffage au gaz
+ VMC hygro B
+ menuiseries PVC
Une combinaisons des choix constructifs se distingue et se positionne comme le standard de la construction certifiée :
B
6,5%
B
5%
B
36%

## Slide 43
1
2
H1a
H2a
H2b
H2c
H2d
H1c
H1b
TYPOLOGIES LES PLUS CERTIFIÉES PAR ZONE CLIMATIQUE
43
Les zones Nord et Ouest mettent en application la combinaison standard pour près de la moitié des logements tandis que dans le Centre et l’Est, les choix sont plus variables.
Ceci s’explique, d’une part par la forte présence de réseaux de chauffage urbain dans le Nord-Est et, d’autre part, par le climat plus rigoureux dans l’Est, qui oblige à réaliser des ajustements, en premier lieu sur l’isolation, en isolant certaines parois par l’extérieur.
L’ensemble des zones climatiques utilisent la même combinaison standard en premier choix, sauf la zone Sud, qui opte en première intention pour l’électricité à effet Joule
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
H3
H1a
H2c
H1c
H1b
H3
26,6%
B
53,7%
B
28,3%
B
21,7%
B
46,5%
B
H1a
H2a
H2b
H2c
H2d
H1c
H1b
H3
H1a
H2c
H1c
H1b
H3
H1c
16,7%
B
9,4%
B
7,3%
B
15,6%
B
8,3%
B

## Slide 44
B
ECS Thermo
27%
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées
44
TYPOLOGIES LES PLUS CERTIFIÉES : FOCUS MAISONS GROUPÉES
La présence d’un standard de construction en maison individuelle groupée semble donc plus affirmée que pour le collectif.
Associé à ce standard, le choix de la source d’EnR se répartit entre le photovoltaïque et l’ECS thermodynamique.
La seconde « variante » concerne le système de chauffage, où l’on voit apparaître les PAC.
Vient ensuite la variante sur le type de menuiserie, où le choix se porte sur de l’aluminium (en quatrième position).
La même combinaison standard ressort en maisons individuelles groupées, avec une très forte représentation
B
10%
B
PV
32%

## Slide 45
CONCLUSION
45
Malgré la hausse du niveau énergétique visé, les choix techniques restent standards mais les produits ont évolué vers de meilleures performances (chaudière à condensation) et de nouvelles solutions (réseaux de chauffage urbain).
Cependant, en maison individuelle, l’obligation de choix d’une énergie renouvelable a poussé le déploiement des chauffe-eau thermodynamiques et des PAC et soutenu l’installation de panneaux photovoltaïques.
Une conclusion
installation pour que les promesses théoriques soient tenues à l’usage
Les opérations certifiées par Cerqual présentent un niveau de performance énergétique moyen qui va bien au-delà de la réglementation actuelle.
L’isolation est optimisée par paroi, en conservant l’ITI comme solution standard
Le coefficient d’énergie primaire semble largement conditionner le choix de l’énergie.
Des incitations locales peuvent entraîner des filières mais au global aucune n’émerge réellement pour le moment.
Les produits et les équipements deviennent plus techniques et il est nécessaire que les entreprises maîtrisent parfaitement leur
Présentation du parc certifié
Performance énergétique
Les tendances constructives
Typologies les plus certifiées